## Slide 1
특급전사로 가는길
군장병 공개 SW 역량강화 DEV CAMP IoT프로그래밍
Email
Mobile
Office
우인원 최종윤 이수호 김상환 한진탁
010 3070 8401
횃불관 남416호 가장 구석진곳
자동화 체력측정 통합 시스템
특급전사

## Slide 2
INDEX
01 / 개요
02 / 설계과정
03 / 시연
04 / Q&A

## Slide 3: 1. 개요
그들은 대체 왜 체력측정시스템에 IoT를 도입하게 되었는가

## Slide 4: 개 요
군내 체력의 중요성 부각
측정관에 따라 달라지는 형평성 없는 측정기준
일괄적인 데이터 관리의 불편함
수동 측정으로 인한 측정시간 과다소요
잦은 체력측정
(간부 : 연1회, 용사 : 매 진급시)
01
군내 체력측정시스템의 필요성

## Slide 5: 2. 개발과정

## Slide 6: 개발과정
Block Diagram ( 팔굽혀펴기 )
02
Ardoino
RFID 13.56
리더모듈
승인된 RF카드
USB
노트북
단말기
우분투서버→DB→PHP→웹서버
이더넷
16X2 LCD IIC 모듈
최초 거리값
현재 상태(UP/DOWN)
현재 카운트 갯수
경과시간
KEY값
KEY값
3.3V
초음파 센서
(HC-SR1)
최초 자세 거리값
실시간 자세 거리값 입력
5V

## Slide 7: 개발과정
02
Block Diagram ( 윗몸일으키기 )
Ardoino
RFID 13.56
리더모듈
승인된 RF카드
USB
노트북
단말기
우분투서버→DB→PHP→웹서버
이더넷
16X2 LCD IIC 모듈
현재 카운트 갯수
KEY값
카운트갯수
KEY값
3.3V
5V(High)
Low
5V(High)
Low
Red-Bull
Welchs

## Slide 8: 개발과정
Block Diagram ( 뜀걸음 )
02
Ardoino
RFID 13.56
리더모듈
승인된 RF카드
USB
노트북
단말기
우분투서버→DB→PHP→웹서버
이더넷
KEY값
도착여부
KEY값
3.3V
도착여부
적외선 리모콘
시작
적외선
5V

## Slide 9: 개발과정
회로도
02
팔굽혀펴기 | 윗몸일으키기

## Slide 10: 개발과정
회로도
02
뜀걸음 | 

## Slide 11: 개발과정
순서도
02
RFID카드 입력
30cm<=팔을 편 상태<=50cm
측정시작
타이머 시작
120초 경과
측정종료&
결과 출력
서버등록
팔을 완전히 피거나 굽혔는가
Count 증가
Yes
Yes
No
Yes
No
No
RFID카드 입력
Front=true
&&
Back=False
Back=true
Yes
Yes
No
Front=무릎이 닿았는가
Back=등이 닿았는가
팔굽혀펴기
윗몸일으키기
타이머 시작
Front=false
Back=false
Front&Back
= False?
Front&Back
= True?
Yes
No
Back=true
Count 증가
Yes
시간<120초
Yes
측정종료&
결과출력&
서버등록
No

## Slide 12: 3. 시연

## Slide 13: 차 별 성
A
B
C
D
+
팔굽혀펴기
-초음파센서 이용 확인
-가까워진 거리 측정으로 카운트하는 방식
→충분히 멀어졌는가를 측정하여 카운트
-시중 제품 약 3,200,000원
윗몸일으키기
-자체 제작 모듈(Welchs, Redbull)을
이용한 갯수측정
-등에서 한번, 무릎에서 한번 규정을
준수하는 두번의 정확한 측정
- 시중 제품 약 2,300,000원
3km 달리기
-RFID의 이용으로 감독관이 아닌
본인이 직접 완료하는 방식
-수동측정이 아닌 자동측정으로
불만 제로화 가능
자료 통합서버
-서버를 이용한 일괄적인 정보 처리
-실시간 업데이트 방식으로 확인가능
-누적결과 확인의 용이성
-기존 서버 이식성이 높음(국인체,연통)
-자동 업데이트로 입력 오류 최소화
부록

## Slide 14
Thank you.
특급전사
군장병 공개 SW 역량강화 DEV CAMP IoT프로그래밍
Email
Mobile
Office
우인원 최종윤 이수호 김상환 한진탁
010 3070 8401
횃불관 남416호 가장 구석진곳